## Slide 1: Achats

## Slide 2: Contraintes du projet
IMPORTANT: Dépenser moins de 300 Euro
Physiques: Electrique (3 à 12 V), poids <350g, portée <150m
Techniques: contrôleur ou carte-mère, actionneurs de propulsion, capteurs de communication et de navigation, transmission sans fil, programmation, modélisme

## Slide 3: Drone stable(ballade, prise de vue, FPV)
Châssis: Ultra léger pour avoir un drone plus autonome et moins gourmand en énergie
- Structure entre 4 et 5 mm pour assurer une bonne solidité en cas de crash
- Aluminium creux à section carrée symétrique et relativement grand
- Bras des châssis longs pour que le drone est stable et facile à piloter
- Prix: Entre 20 et 70 Euro
4 Moteurs de drone: Catégorie D
- Moteur entre 500-1000 KV
- RPM ou tr/min max: 8000 tours max
- Prix: Entre 15 et 80 Euro

## Slide 4
4 Contrôleurs de vitesse (ESC): Microcontrôleur paramétrable
- Un dispositif d’acquisition
- ESC dont le courant nominal est égal au courant maximum du moteur choisi
- Prix: Entre 15 et 80 Euro
4 Hélices: Grande Hélice = beaucoup de portance → vol stable mais a besoin de puissance pour faire 1 tour entier → moteur important.
Entre 10-11 longueur en pouce(prendre en compte la taille du châssis)

## Slide 5
- Petit pas = plus grande traction à faible vitesse, mais vitesse maxi limitée.
Pas géométrique: 4-4,5 pouce (3,5 pour du vol lent)
Batterie: Accumulateur LiPo 3S soit 11,1V
- Un accumulateur 3S a donc une tension nominale de 11.1V (3 x 3.7)
- Marge suffisante par rapport à la consommation max de vos moteurs
Radiocommande: Ecran du smartphone
Contrôleur de vol: Programmation et ajouter ou de développer des options spécifiques avec des ports d’entrées
- Prix: Entre 20 et 50 Euro

## Slide 6
Carte Arduino micro: Carte Arduino micro pour qu'elle soit la plus légère possible.
Programmable
4 Capteurs de mouvement infrarouge: Capables de détecter les obstacles
Capteurs de mouvement: Capables d’éviter les obstacles
Communication sans fil: Capteur Bluetooth
3 Gyroscope: Détecte des variations de vitesse angulaire
3 Accéléromètres: Détecte des variations de vitesse linéaire
Mini Camera: Eachine C800T 1 / 2.7 CCD 800TVL Caméra de 2,5 mm avec Bouton OSD DC5V-15V NTSC PAL Commutable

## Slide 7
La Power Distribution Board: Fournir une source d'alimentation à tous les éléments électronique du drone.
Assurer que la forme de la carte est adaptée aux drone, qu'elle fourni suffisamment de connecteurs et qu'elle est capable de supporter les appels de courant sans cramer.
Cadran: Stabiliser une caméra (pour du vol en immersion ou de la vidéo)
Récepteur RX: Permettre de transformer des signaux radio provenant de la radio-télécommande (smartphone) en instructions sur la carte de vol.
- Prix: Entre 10 à 20 Euro pour un récepteur Frsky standard.

## Slide 8
VTX: Composant qui adapte le signal vidéo reçu par la caméra embarquée et le diffuse en temps réel sur la bande de fréquence des 5.8Ghz
- Prix: Entre 20 et 40 Euro
COMMANDER LE MATERIEL:
StudioSport
Drone FPV Racer
DroneShop
Amazon(DroneAcc et CrazePony)
Onlylipo